## Slide 1
Universidad Nacional de Lomas de Zamora

## Slide 2
Facultad de Ingeniería – UNLZ
Programación de Computadoras
MotherBoard
Buses De interconexión entre los Puentes
Buses de Expansión
Tema: BUSES
Prof. Gabriel Turitich

## Slide 3
Se trata del bus que une el northbridge con el southbridge.
Existen varias especificaciones y versiones disponibles.
La unidad de medida correcta para medir la capacidad de este tipo de bus es conocida como MT/s (millones de transferencias por segundo), aunque se suelen usar unidades de medida como MB/s o el GB/s.
La fórmula matemática para calcular la transferencia de datos que posee un bus es la siguiente:
Tasa de transferencia = ancho de bus x frecuencia x cantidad de datos por ciclo / 8
Facultad de Ingeniería – UNLZ
Programación de Computadoras
MotherBoard
Bus de interconexión de los Puentes
Prof. Gabriel Turitich

## Slide 4
Facultad de Ingeniería – UNLZ
Programación de Computadoras
MotherBoard
Ancho de bus:
este parámetro se expresa en bits y especifica la cantidad de canales por los cuales viajan los datos en forma paralela. En interconexión de puentes del motherboard, los valores usuales para el ancho del bus suelen ser de 8, 16, 20 o 32 bits.
Frecuencia:
medida expresada en MHz (o GHz) que especifica con qué ritmo se envían o reciben los impulsos eléctricos en la señal que representan los bits de información.
Cantidad de datos por ciclo:
esta variable puede asumir un valor simple, doble o cuádruple.
Recordar el caso de las memorias DDR (Dual Data Rate) capaces de transferir dos bits por
cada ciclo de reloj. Un módulo DDR3-2133 opera justamente a 2133 MT/s, pero posee una frecuencia de operación de 1066 MHz, es decir, la mitad.
Tasa de transferencia:
es el resultante de la fórmula y se expresa en MB/s (MegaBytes por
segundo) o (GigaBytes por segundo). Si no se aplicara la última operación de la fórmula (el
divisor con valor 8) el valor resultante quedaría expresado en bits por segundo.
Prof. Gabriel Turitich

## Slide 5
Facultad de Ingeniería – UNLZ
Programación de Computadoras
MotherBoard
Evolución de los Buses
Tiempo atrás, el northbridge se comunicaba con el southbridge por medio de un canal del bus PCI, que ofrecía solamente 32 bits operando a 33 MHz.
Hub Link
Intel creo Hub Link en la línea de chipsets i810/i845/i850 con un ancho de banda de 266 MB por segundo.
Luego Link 2.0 que cuadriplica la velocidad de la versión anterior y alcanza un ancho de banda de 1 GB/s.
Direct Media Interface
Sucesor de la tecnología Hub Link es el bus DMI (Direct Media Interface o interfaz de acceso directo al medio)
Duplica la velocidad del Hub Link 2.0, llegando a 2 GB/s.
El bus DMI está basado en el bus PCI-Express de cuatro líneas, es decir, el PCI-Express x4.
También desarrollada por Intel y se comenzó a emplear desde el chipset Intel 810
Prof. Gabriel Turitich

## Slide 6
Facultad de Ingeniería – UNLZ
Programación de Computadoras
MotherBoard
HyperTransport
Es muy flexible ya puede adaptarse a las necesidades de cada sistema o fabricante.
Por eso el HyperTransport trabaja en un sistema a 800 MB/s, y en otro a 400 MB/s.
nVidia utilizó una primera versión de Hyper-Transport, en los chipsets (nForce y nForce2) operaba a 800 MB/s de ancho de banda.
Su segunda versión trabajó a 8 GB/s y fue incluida en chipsets como el nForce 3.
Hyper-Transport 3.0 fue utilizado por chipsets de AMD y nVidia, logrando velocidades de hasta 41.6 GB/s
(20,8 GB/s en cada sentido), y la última revisión –la 3.1– alcanza 51,2 GB/s (20,6 GB/s en cada sentido).
AMD no solo utiliza este bus para comunicar el northbridge y el southbridge del chipset, sino también
para comunicar procesadores (en sistemas multiprocesador basados en Direct Connect
Architecture), y a su vez estos con el northbridge.
Intel emplea actualmente la interfaz QPI (QuickPath Interconnect) para reemplazar el FSB (Front Side Bus).
Prof. Gabriel Turitich

## Slide 7
Facultad de Ingeniería – UNLZ
Programación de Computadoras
MotherBoard
HyperTransport
V-Link
VIA empleó su propia tecnología, conocida como V-Link, como bus de interconexión operando a 533 MB/s de transferencia.
Luego utilizó la evolución de V-Link, que recibió el nombre de Ultra V-Link, y operaba a una velocidad de transferencia de 1 GB/s.
MultiOL
El fabricante SiS utilizó su bus MultiOL de 533 MB/s de ancho de banda en su línea de chips SiS6xx, y una versión mejorada –de 1.2 GB/s– en su línea SiS7xx.
Conclusión: Aprendimos la importancia del tipo de Chipset, que de acuerdo al tipo de ancho de BUS que maneje, hace a la velocidad de los Buses, y del equipo por eso se debe tener muy en cuanta a la hora de comprar un motherboard.
Prof. Gabriel Turitich

## Slide 8
Facultad de Ingeniería – UNLZ
Programación de Computadoras
MotherBoard
Buses de Expansión
Los buses de expansión son los encargados de transportar la información desde el chipset hasta los zócalos de expansión
Además de tarjetas gráficas, los zócalos de expansión permiten conectar todo tipo de placas,
como por ejemplo:
Sintonizadoras de TV,
Controladoras de disco,
Controladoras USB o
FireWire,
Etc.
Prof. Gabriel Turitich

## Slide 9
Facultad de Ingeniería – UNLZ
Programación de Computadoras
MotherBoard
Tipos de buses de datos
Anteriormente, se mencionaron los principales parámetros de los buses de interconexión entre puentes; (ancho de bus y frecuencia, y su resultante: la tasa de transferencia).
Ahora abordaremos la clasificación de los buses de acuerdo con la forma en que transmiten la información.
Bus paralelo:
Los buses del tipo paralelo envían los bits en forma simultánea por varias pistas.
Ejemplo:
El bus de memoria de sistema que posee 64 bits, lo que significa que hay 64 pistas que interconectan el controlador de memoria con los módulos.
Prof. Gabriel Turitich

## Slide 10
Facultad de Ingeniería – UNLZ
Programación de Computadoras
MotherBoard
Ventaja:
La ventaja de este tipo de transferencia es la baja latencia (retardo), lo que los hace ideales para conexiones de alta prioridad, como la memoria de sistema y memoria de video.
Desventaja:
Requiere de un gran número de pistas que conecten los componentes de manera fija.
Lo que aumenta la complejidad del circuito impreso en el motherboard o placa de video.
También son más susceptibles al ruido en la señal, lo que limita la distancia entre emisor y receptor.
Prof. Gabriel Turitich

## Slide 11
Facultad de Ingeniería – UNLZ
Programación de Computadoras
MotherBoard
Bus serial
Los buses seriales transfieren la información de manera secuencial, es decir, por una misma pista, viajan los datos en partes uno detrás de otro.
Ejemplo: el USB y el PCI Express. Gracias a que son buses seriales, requieren menor cantidad de pistas para la interconexión de componentes, como la tarjeta gráfica, que suele utilizar solamente 8 o 16 pistas para transferir gran cantidad de datos.
Su predecesor, el puerto AGP (un bus del tipo paralelo), utilizaba 64 bits, es decir, 64 pistas de
datos para transferir una cantidad de datos considerablemente inferior.
La principal desventaja de los buses de datos es que requieren controladores en ambos extremos
del bus, para serializar, transferir y deserializar los datos enviados. Esto aumenta la complejidad
del sistema, implica un mayor poder de procesamiento y genera un aumento en la latencia en la
transferencia de la información.
Expansibilidad.
Prof. Gabriel Turitich

## Slide 12
Facultad de Ingeniería – UNLZ
Programación de Computadoras
MotherBoard
Bus ISA
Bus creado por IBM a principios de la década de 1980 para sus equipos de plataforma 8086,
aunque se siguió utilizando hasta en motherboards de Pentium III.
Tenía un ancho de bus de 8 bits y una frecuencia de 4.7 Mhz.
Luego se extendió a 16 bits y su ancho de banda se duplicó, llegando a 16 MB/s.
Con la llegada de Windows 3.1 y el boom de los entornos gráficos en la PC, el bus ISA se quedaba chico para tales requerimientos y era necesaria una mejora para evitar el famoso efecto cuello de botella.
Varios fabricantes se unieron para mejorarlo aún más, con una versión de 32 bits llamada
E-ISA, que ofrecía 33 MB/s de transferencia como máximo.
Se creó para competir contra otro bus propietario de IBM: el MCA. Ambos cayeron en el olvido tras el nacimiento del bus local VESA.
Prof. Gabriel Turitich

## Slide 13
Facultad de Ingeniería – UNLZ
Programación de Computadoras
MotherBoard
Bus local VESA
El VESA fue un bus local, lo que significa que operaba a la misma velocidad que la frecuencia
externa del procesador, de 25 a 40 MHz.
Era, una extensión del bus ISA: en el mismo zócalo se podía colocar una placa ISA o una VESA.
Fue diseñado pensando en el apartado de video, pero al poco tiempo surgieron otras placas que
necesitaban mayor ancho de banda, como placas de red y controladoras de disco.
Solo se utilizó este tipo de bus en plataformas 80486 y fue rápidamente desplazado por el bus PCI.
Prof. Gabriel Turitich

## Slide 14
Facultad de Ingeniería – UNLZ
Programación de Computadoras
MotherBoard
Bus PCI
Sus siglas significan Peripheral Component Interconnect. Este bus se implementó en la
primera mitad de la década de 1990, con los últimos motherboards para procesadores 80486
y los primeros para Pentium.
Ofrecía un ancho de 32 bits y una frecuencia de 33 MHz, permitiendo 133 MB/s de transferencia de datos entre los dispositivos y el sistema.
Otra gran ventaja de este bus, además del incremento de velocidad, fue la tecnología Plug & Play,
capaz de negociar y administrar –junto con el BIOS, en el arranque del equipo– qué recursos (IRQs, DMAs, etc.) se encontraban disponibles para cada placa PCI.
De esta manera, se evitaron en gran medida los detestables conflictos de hardware.
Prof. Gabriel Turitich

## Slide 15
Facultad de Ingeniería – UNLZ
Programación de Computadoras
MotherBoard
AGP
El Accelerated Graphics Port o puerto de gráfico acelerado, fue un zócalo destinado de manera exclusiva a conectar la tarjeta gráfica.
Al igual que el ISA y el VESA se quedaron cortos para suplir las necesidades de los gráficos 2D de los sistemas operativos en modo gráfico.
El diseño del puerto AGP se basó en el bus PCI, pero trabajando al doble de frecuencia (66 MHz), y añadió ocho canales para acceso directo a memoria.
Luego se mejoro y se duplicó la frecuencia de la versión anterior. AGP 2x, AGP 4x y el AGP 8x, de 133, 266 y 533 MHz, respectivamente.
Cada versión operaba a distintas tensiones. Las dos primeras versiones operaban con 3,3 volts, la de 4x funcionaba a 1,5 volts y la última a 0,7 volts.
Para diferenciarlas las placas podían tener hasta dos muescas o pequeñas ranuras: una conocida como ranura de 3,3 volts y la otra como ranura de 1,5 volts.
Prof. Gabriel Turitich

## Slide 16
Facultad de Ingeniería – UNLZ
Programación de Computadoras
MotherBoard
PCI-Express
Nació en 2004 y fue pensado para reemplazar en forma definitiva al PCI y al AGP.
El PCI-Express es un bus local que utiliza una señal serie punto a punto, que logra altas tasas de
transferencia al enviar y recibir información.
La primera versión de este bus utilizó dos carriles operando a 2,5 Gbit/s o 250 MB/s, uno para
recibir datos y otro para enviarlos.
Existen variantes en los puertos PCI-Express, estas son: x1, x4, x8 y x16 (los factores indican la
cantidad de lanes o carriles para transferir datos).
La versión de x16 logra un ancho de banda de 4 GB/s y apunta principalmente a tarjetas gráficas.
Vale aclarar que una placa PCI-Express x1 puede colocarse perfectamente en un zócalo x4, x8 o
x16, o bien, una x4 en un zócalo de x16.
Prof. Gabriel Turitich

## Slide 17
Facultad de Ingeniería – UNLZ
Programación de Computadoras
MotherBoard
AMR
Zócalo llamado Audio Modem Riser fue desarrollado por Intel y se basa en el bus PCI.
Se concibió exclusivamente para la conexión de placas de sonido y módems que no poseen
lógica propia, es decir, que son controlados por software en vez de por hardware.
CNR
Communication and Networking Riser
También desarrollado por Intel, en este caso para reemplazar al AMR.
Las ventajas con respecto al anterior conector son tres:
es compatible con Plug & Play
soporta placas de audio, módem y red.
estas pueden ser controladas por soft (consumiendo recursos de la CPU) o bien aceleradas por su propia lógica.
Prof. Gabriel Turitich

## Slide 18
Facultad de Ingeniería – UNLZ
Programación de Computadoras
MotherBoard
ACR
El Advanced Communications Riser fue creado para reemplazar el slot AMR y competir
directamente con el CNR.
Se basó en el bus PCI y fue compatible hacia atrás con el AMR.
Conclusión: AMR – CNR – ACR
Estos tres tipos de zócalo fueron considerados un fracaso por la poca aceptación de los
fabricantes de motherboards, situación que llevó
a dejar de implementarlos.
La finalidad principal de estos conectores fue la de permitir fabricar placas de audio, red y módems de bajo costo, debido a que casi no poseían circuitos ni chips, ya que encomendaba toda la tarea de procesamiento al CPU vía software.
Prof. Gabriel Turitich

## Slide 19
Facultad de Ingeniería – UNLZ
Programación de Computadoras
MotherBoard
PCMCIA, PC Card y CardBus
Los motherboards de los equipos portátiles poseían uno o dos puertos PCMCIA; y más actualmente
incluyen el conector PC Card.
Estos buses de expansión permiten conectar placas de red o audio, módem, grabadoras externas, etc.
Encontramos dos versiones destacadas de PCMCIA:
PC-Card de 16 bits y Card Bus de 32 bits.
En la actualidad, existe un nuevo estándar para reemplazar al CardBus, llamado ExpressCard, en sus
tres versiones: ExpressCard|34, ExpressCard|54 y CardBus PC Card. Los números 34 y 54 indican
cuánto mide su ancho en milímetros.
Todos los tipos de bus mencionados son hot plug, es decir, se pueden conectar al equipo mientras este está encendido
Prof. Gabriel Turitich

## Slide 20
Universidad Nacional de Lomas de Zamora