## Slide 1
Universidad Nacional de Lomas de Zamora

## Slide 2
Facultad de Ingeniería – UNLZ
Programación de Computadoras
MotherBoard
Chipset
Tema:

## Slide 3
Facultad de Ingeniería – UNLZ
Programación de Computadoras
MotherBoard
Chipset
El significado de su nombre proviene de conjunto de chips, ya que originalmente el chipset estaba formado por decenas de pequeños circuitos integrados; (en los motherboards para procesadores Intel 80286 y 80386).
Gracias a la miniaturización, el número de chips se fue reduciendo y en
actualidad la tendencia de los fabricantes es la de concentrar todo en dos o tres encapsulados.
Prof. Gabriel Turitich

## Slide 4
Facultad de Ingeniería – UNLZ
Programación de Computadoras
MotherBoard
Chipset
El chipset del motherboard (o circuito auxiliar integrado) define:
Estabilidad.
Rendimiento
Calidad en el funcionamiento.
Capacidad de overclocking, no solamente de la placa base, sino del equipo completo.
Prof. Gabriel Turitich

## Slide 5
Facultad de Ingeniería – UNLZ
Programación de Computadoras
MotherBoard
El chipset es el componente más importante del motherboard; especifica sus prestaciones:
Qué procesadores soportará la placa base,
A qué frecuencia operarán sus buses,
Con qué tipo de memoria RAM será compatible,
Qué interfaces de disco, video y demás puertos serán soportados.
Hoy en día el chipset está formado por dos componentes principales: el NorthBridge (Puente Norte) y el SouthBridge (Puente Sur), cuyos nombres provienen de su correspondiente ubicación en el PCB del motherboard si miramos este verticalmente (el northbridge estará arriba, junto al procesador; mientras que el southbridge quedará ubicado abajo, cerca de los zócalos de expansión).
Prof. Gabriel Turitich

## Slide 6
Facultad de Ingeniería – UNLZ
Programación de Computadoras
Partes del MotherBoard
El Northbridge se encarga de gestionar las operaciones entre el procesador y los dispositivos de alta velocidad como:
La memoria RAM,
La interfaz de video y
El bus PCI Express x16;
El Southbrigde se encarga de controla las conexiones con los dispositivos de menor velocidad, como:
Los buses PCI Express x1 y PCI.
La controladora de discos.
El controlador USB, el audio integrado.
Prof. Gabriel Turitich

## Slide 7
Facultad de Ingeniería – UNLZ
Programación de Computadoras
MotherBoard
Vale aclarar que, en ciertos motherboards, sobre todo los de gama baja –y mientras la complejidad del diseño del circuito y su fabricación lo permitan–, el northbridge y el southbridge pueden integrarse en un mismo chip.
CHIP Super I/O
También existe un tercer chip, llamado Super I/O, aunque en algunos casos sus funciones son controladas por el propio Southbridge.
Estas son:
controlar el teclado y
el mouse PS/2,
albergar la controladora FDC (Floppy Disk Controller) y
administrar el puerto serie y el paralelo.
Prof. Gabriel Turitich

## Slide 8
Facultad de Ingeniería – UNLZ
Programación de Computadoras
MotherBoard
El Northbridge
El Northbridge (o puente norte) es la parte principal que conforma el chipset, y fue concebido
como concepto junto con la especificación ATX.
El northbridge se encarga de controlar el tráfico entre:
El procesador –a través del bus QPI (Quick Path Interconnect) o del Front Side Bus–
La memoria RAM –por medio del bus de memoria-
La interfaz de video –por medio del bus PCI Express.
El southbridge, a través de un bus que los interconecta, del cual hablaremos más adelante.
Todas las tareas que lleva a cabo el northbridge implican una gran cantidad de cálculos. A causa
de esto, el integrado suele generar altas temperaturas, y, por este motivo, la mayoría de los
fabricantes opta por colocar encima del puente norte un disipador de calor, un cooler o heat
pipes (como se está viendo en los modelos de motherboards más avanzados y recientes).
Prof. Gabriel Turitich

## Slide 9
Facultad de Ingeniería – UNLZ
Programación de Computadoras
MotherBoard
El Northbridge se solía conectar al procesador por medio de un bus de datos muy especial: el FSB (Front Side Bus), el cual define el rendimiento del motherboard.
El NorthBridge es el encargado de mantener la sincronización entre los distintos buses del sistema y el FSB.
Los procesadores más recientes emplean buses como el QPI (de Intel) o el Direct Connect (en el caso de AMD), en vez del FSB.
En algunos casos, los Northbridge incorporan el controlador gráfico en el mismo encapsulado, con el objeto de ganar rendimiento, accediendo de manera más rápida a la memoria que comparten con la del sistema.
Para acelerar aún más la comunicación entre procesador y GPU, los fabricantes de procesadores están integrando, en algunos modelos, el GPU en el mismo encapsulado que el CPU, prescindiendo del northbridge (o reemplazándolo con un chip llamado PCIe Bridge, encargado únicamente de administrar transacciones entre el bus PCI-Express y el o los procesadores).
Prof. Gabriel Turitich

## Slide 10
Facultad de Ingeniería – UNLZ
Programación de Computadoras
MotherBoard
El southbridge
El objetivo de este integrado es el de controlar gran número de dispositivos, como:
la controladora del bus PCI,
los puertos USB y Firewire, y
las controladoras para unidades Serial-ATA y Parallel-ATA, entre otras funciones.
Vale aclarar que el fabricante Intel suele denominar al southbridge (y a ciertas funciones que dependen de él) con determinados nombres.
Prof. Gabriel Turitich

## Slide 11
Facultad de Ingeniería – UNLZ
Programación de Computadoras
MotherBoard
Actualmente, Intel se refiere al southbridge como:
ICH (I/O Controller Hub). Esta denominación nació en 1999 con la primera versión del southbrigde Intel 82801, que luego evolucionó hasta su actual versión (ICH10).
OHCI (Open Host Controller Interface), que se encarga de administrar las conexiones USB 1.1 y FireWire;
UHCI (Universal Host Controller Interface), que es la parte del southbridge encargada de gestionar las conexiones USB 1.0;
EHCI (Enhanced Host Controller Interface), encargada de controlar funciones USB 2.0.
xHCI (ExtensibleHost Controller Interface), que proporciona compatibilidad con todas las normas USB (3.0, 2.0 y 1.1) junto con importantes ventajas: menor consumo, mayor velocidad y mejor soporte para tecnologías de virtualización.
Prof. Gabriel Turitich

## Slide 12
Facultad de Ingeniería – UNLZ
Programación de Computadoras
MotherBoard
El southbridge es también el encargado de alojar una pequeña memoria conocida como CMOS RAM, la cual almacena la configuración que se establece mediante el Setup del BIOS:
cantidad y tipos de discos duros conectados
Parámetros que afectan al procesador,
la memoria RAM y el bus PCI-Express, entre otros.
Un componente relacionado a la memoria CMOS RAM es el RTC (Real Time Clock) o reloj
de tiempo real, y también suele estar integrado en el southbridge.
Se trata de un simple contador digital de fecha y hora que impacta constantemente su valor
actual en la memoria CMOS RAM.
El southbridge también se encarga de administrar las peticiones de interrupción (IRQ) y el acceso directo a memoria (DMA) que los dispositivos necesitan para comunicarse con el procesador y la memoria RAM, respectivamente. (Se explicara mas adelante)
Prof. Gabriel Turitich

## Slide 13
Facultad de Ingeniería – UNLZ
Programación de Computadoras
MotherBoard
Fabricantes
En la actualidad, los más importantes fabricantes de chipsets son Intel, nVidia y AMD (gracias a la adquisición de ATI en 2006).
Intel fabrica chipsets para sus propios procesadores, al igual que AMD.
nVidia desarrolló chipsets para procesadores AMD (los modelos terminados con la letra a, como el nForce 980a) y para Intel hasta los modelos de zócalo 775. Es decir, procesadores como el Core2Duo (chipsets terminados con la letra i, como el nForce 790i).
VIA Technologies es también otro fabricante, pero se ha quedado algo rezagado, ya que sus más recientes chipsets están orientados a motherboards para procesadores Core2Duo.
SiS fueron ampliamente conocidos por estar presentes en motherboards de rango medio a bajo, es decir, en el sector económico.
SiS fue la primera empresa en comercializar chipsets integrados en un mismo encapsulado. A estas soluciones, se las conoce con el nombre de single chip.
Prof. Gabriel Turitich

## Slide 14
Facultad de Ingeniería – UNLZ
Programación de Computadoras
MotherBoard
Chip Super I/O
El integrado Super I/O o LPCIO “nombre alternativo que proviene del bus el integrado utiliza para conectarse al southbridge: se lo conoce como LPC (Low Pin Count)”, se encarga de administrar diversas funciones simultáneamente:
Puertos serie,
Puerto paralelo
FDC (Floppy Disk Controller)
Controlador de teclado
Controlador de mouse PS/2
Sensores encargados de monitorear las temperaturas y la velocidad de giro de los coolers del motherboard.
OPCIONAL:
Puerto para joystick/MIDI y un
Puerto IR (infrarrojos).
Los fabricantes más importantes de este tipo de integrados son empresas como ITE, SMSC, Fintek y Nuvoton.
Prof. Gabriel Turitich

## Slide 15
Universidad Nacional de Lomas de Zamora